Lucrare publicată drept fascicula 86 a seriei “De la fizica elementară spre fizica modernă”,

Evrika 24(281) pag. 7-15, ianuarie 2014

ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ (E)

# Prof. dr. fiz. Dan-Alexandru Iordache1, 2

1 Departamentul de Fizică, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2 M. O. Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Revista “Evrika” realizează o prezentare excepţional de largă a principalelor probleme ale ştiinţelor actuale. Un element care poate fi încă îmbunătăţit în această direcţie îl constituie “ecoul” materialelor de bază prezentate printre ceilalţi specialişti - autori de lucrări în revista “Evrika”. Un asemenea material extrem de interesant a fost publicat recent de distinsul profesor George Enescu [1]. Problema pusă în discuţie – a delimitării Fizicii clasice de cea cuantică – este extrem de complexă, lucrarea [1] prezentând mai multe modalităţi de abordare a acestei teme. Deoarece întâmplarea face ca seria noastră dedicată fizicii cuantice să se găsească acum în această zonă, dorim  să completăm aspectele prezentate în articolul [1] cu alte elemente care: a) se încadrează în această temă, b) prezintă interes pentru elevii şi profesorii interesaţi de unele aplicaţii ale Fizicii cuantice în domeniile Fizicii nucleare, Electronicii, etc.

10. APROXIMAŢIA CUASICLASICĂ (Brillouin-Kramers-Wentzel, BKW)

10.1. Descrierea propagării pulsurilor arbitrare în medii neomogene

Considerăm propagarea unor pulsuri arbitrare s(t) în lungul direcţiei axei OX, în medii ne-omogene [în care viteza V(X) a pulsului depinde considerabil de coordonata de poziţie X]. Având în vedere faptul că Fizica cuantică corespunde unei destul de puternice neomogeneităţi, vom începe prin deducerea unui criteriu de similitudine [3] delimitând formalismele Fizicii clasice şi – respectiv – Fizicii cuantice.

Deoarece momentul întârziat (retardat) în punctul de observare având coordonata de poziţie X este:  (în loc de:  în cazul spaţiilor omogene), ecuaţia propagării pulsurilor devine: . Pentru pulsurile armonice, această ecuaţie este: , unde:	, k(X) fiind vectorul de undă corespunzând poziţiei X. Ne-omogeneitatea mediului poate fi neglijată dacă:  .

După cum este bine-cunoscut, vectorul de undă corespunzând evoluţiilor cuantice ne-relativiste (undei de Broglie asociate) este [4]: , unde E este energia totală,  U(X) este energia de interacţiune (potenţială), iar:  este energia cinetică a particulei considerate. Condiţia de mai sus devine:  , unde BKW este criteriul de similitudine al lui Brillouin, Kramers şi Wentzel.

Pentru forţe constante, acţiunea mecanică Maupertuis poate fi exprimată în forma:

.

Rezultă că domeniile de valabilitate ale Fizicii clasice (necuantice), ale aproximaţiei cuasiclasice (BKW) şi – respectiv – ale Fizicii cuantice (drept unică teorie valabilă) pot fi definite pornind de la valorile acţiunii mecanice Maupertuis  şi de la valorile corespunzătoare ale criteriului de  similitudine BKW conform tabelului 9.1.

Tabelul 9.1

Domenii de valabilitate ale unora dintre formalismele de bază ale Fizicii şi

valorile  corespunzătoare ale criteriului de similitudine BKW

| BKW |  | Ordinul de mărime al | Larger values or of the magnitude order of 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >> h | ~ h | Valori mai mici sau de ordinul de mărime al |
| Formalismul cuantic valabil | Fizica clasică (ne-cuantică) | Aproximaţia cuasi-clasică (BKW) | Fizica cuantică |

10.2. Deducerea funcţiei de undă corespunzând aproximaţiei cuasiclasice, BKW

Pentru a deduce funcţia de undă corespunzând aproximaţiei cuasiclasice (BKW), vom porni de la expresia:  (unde ) a factorului spaţial al unei unde atenuate într-un mediu ne-omogen, prin intermediul funcţiilor extincţiei ε(x) şi – respectiv – a întârzierii (retardării) fazei  [k(x) fiind funcţia vectorului de undă].

Pentru a păstra caracteristicile uzuale ale undelor, valorile absolute ale derivatelor spaţiale ale funcţiei retardării fazei σ(x) trebuie să fie considerabil mai mari decât valorile corespunzătoare ale derivatelor funcţiei extincţiei:  şi:  .			(10.1)

Din expresia de mai sus a factorului spaţial al funcţiei de undă, obţinem:

şi:  .

Substituind ultima expresie în ecuaţia Schrödinger atemporală (v. [3b], relaţia (33’)):

, se obţine:

.

Deoarece (v. [4b], §4.1):  ,		(10.2)

ecuaţia anterioară devine:  ,

deci: 				     şi:  ,		(10.3)

unde A este o constantă arbitrară. Substituind ultima relaţie în expresia factorului spaţial al funcţiei de undă:  				 , se obţine:

,			(10.4)

unde  este o constantă arbitrară.

Din relaţiile (10.1) şi (10.2), rezultă că:

, adică:  .

Se constată astfel că expresia (10.4) corespunde to the aproximaţiei cuasi-clasice (BKW).

10.3. Deducerea expresiei transparenţei unei bariere de potenţial (aproape) arbitrare

Considerăm bariera de potenţial din figura 10.1, domeniul I (unde  corespunzând spre exemplu: a) electronilor liberi dintr-un solid, sau: b) particulelor α înaintea emiterii lor dintr-un nucleu atomic, etc. Pentru a deduce expresia probabilităţii tunelării acestei bariere de potenţial de către particule de energie E venind din domeniul I (aşa-numitul coeficient de  transparenţă a barierei de potenţial considerate pentru particulele studiate) vom presupune valabilitatea aproximaţiei cuasi-clasice (BKW) în această problemă.

Fig. 10.1

În conformitate cu relaţiile (10.2) şi (10.4), în condiţii de valabilitate a aproximaţiei cuasi-clasice (BKW), expresia funcţiei BKW de undă în domeniul III (x > b) este:						   ,		(10.5)

unde C este o constantă arbitrară complexă, iar factorul  a fost introdus pentru  simplificarea următoarelor calcule.

Pentru a evita dificultăţile matematice legate de condiţiile de continuitate ale funcţiei de undă S(x) şi derivatei sale spaţiale dS/dx în punctul x = b, am folosit o “prelungire” analitică a funcţiei  în domeniul II  [].

Deoarece în domeniul II: E – U(x) < 0, reiese că prelungirea în acest domeniu a funcţiei de undă: , va fi: ,

unde:                         		             			(10.6)

este funcţia pseudo-vectorului de undă.

Din relaţiile de mai sus, reiese că argumentul expresiei (10.5) devine în domeniul II:

,

unde:                                      			. 				(10.7)

Înlocuind expresia de mai sus a  în relaţia (9.5), se obţine expresia funcţiei de undă în domeniul II:                          .		(10.8)

Deoarece funcţia  creşte monoton cu x, iar  şi  scade continuu cu x (datorită atenuării undei de probabilitate în bariera de potenţial), reiese că doar semnele de jos din relaţia (10.8) au semnificaţii fizice (reale). În final, se găseşte:

.  (10.9)

Pe de altă parte, notând: (onst.),	  				(10.10)

reiese că soluţia ecuaţiei Schrödinger atemporale din domeniul I:

este:   			 .  	(10.11)

Condiţia de continuitate a funcţiei de undă în punctul x = a:

conduce la: ,

unde:                    , iar  (v. de asemenea Fig. 10.1). (10.12)

# Condiţia de continuitate în punctul x=a a derivatelor spaţiale  poate fi scrisă în forma echivalentă:                 , obţinând:

# .

Ţinând seamă de condiţia de valabilitate a aproximaţiei BKW, precum şi de relaţiile (10.2) şi (10.6), se găseşte că: 	        ,  deci:   .		(10.13)

Coeficientul de transmisie al particulelor considerate prin bariera de potenţial (transparenţa acesteia) poate fi calculat(ă) pe baza densităţilor fluxurilor de probabilitate  şi , ale particulelor incidente pe bariera de potenţial, respectiv a celor emergente (spre x → ∞) de la această barieră, drept:	  		    .			(10.14)

În conformitate cu cel de al doilea postulat al lui Max Born, densitatea fluxului de probabilitate corespunzând unei unde care se propagă în lungul axei Ox:  este:

.					(10.15)

Având în vedere că unda particulelor incidente (pe bariera de potenţial) este dată de cel de al doilea termen al relaţiei (10.11), se găseşte că: .		(10.16)

Din relaţia (10.2), se obţine: , deci – în conformitate cu relaţiile (10.5) şi (10.15):  		       .		(10.17)

Din relaţiile (10.14), (10.16) şi (10.17), se obţine:

.

Folosind relaţia (10.13), expresia anterioară devine: ,

şi - în final: 		.  		(10.18)

10.4. Efectul Schottky [12]

Efectul Schottky constă în creşterea densităţii la saturaţie a curentului emisiei termo-electronice atunci când un câmp electric accelerator al electronilor emişi (de intensitate medie sau chiar slabă) este aplicat pe suprafaţa emiterului.

Explicaţia elementară a efectului Schottky porneşte de la constatarea că polarizarea metalului care urmează emisiei unui electron dintr-un emiter metalic este echivalentă cu apariţia unei sarcini electrice egale (dar de semn opus, aşa-numita “sarcină imagine”), într-o poziţie simetrică faţă de  suprafaţa emiterului (v. Fig. 10.2). În conformitate cu legea lui Coulomb, forţa de interacţiune dintre electronul emis şi metalul polarizat este: 			(10.19)

deci energia de interacţiune corespunzătoare este:  (10.20)

Fig. 10.2

Fig. 10.3

Ţinând seamă că: , reiese că valoarea constantei de integrare este: C = 0.

În mod asemănător, câmpul electric extern acţionează asupra electronului emis cu forţa:

(10.21)

energia corespunzătoare de interacţiune fiind:  	(10.22)

Rezultă că energia totală de interacţiune corespunzând electronului emis, supus acţiunii câmpului electric accelerator este: . (10.23)

Din relaţia (10.23) reiese (v. de asemenea Fig. 10.3) că scăderea (Eex a energiei de extracţie datorită acţiunii câmpului electric extern poate fi dedusă din valoarea maximă a energiei totale de interacţiune [corespunzând vârfului graficului Utot(x)]:

.			(10.24)

Înlocuind expresia energiei de extracţie a unui electron sub acţiunea unui câmp electric accelerator: în legea lui Dushman [13]:  a valorii de saturaţie a curentului emisiei termoelectronice, se obţine expresia efectului Schotky:

, deci: .       (10.25)

Problema 10.1: Să se evalueze intensitatea ES a câmpului electric accelerator acţionând asupra suprafeţei unui emiter electronic, care produce o scădere Schottky (Eex a energiei de extracţie egală cu însăşi această energie de extracţie.

Calcule numerice pentru cesiu (Eex = 1.87 eV) şi wolfram (Eex = 4.5 eV).

# Soluţie: Din relaţia (10.24), se găseşte că: , deci:  Efectuând  calculele, se obţine: ES,Cs = 2.42 ( 109  V/m şi – respectiv: ES,W  = 1.403 ( 1010 V/m.

10.5. Emisia electronică la rece (auto-electronică)

Dacă intensitatea câmpului electric accelerator este de ordinul de mărime al intensităţii Schottky ES a câmpului electric (v. problema 10.1) sau mai mare decât ES, probabilitatea de tunelare a barierei de potenţial de la suprafaţa emiterului de către electroni devine considerabilă. În consecinţă, pentru asemenea câmpuri electrice acceleratoare, se observă emisii electronice chiar şi la temperaturi joase (sau foarte joase), fenomen numit emisie autoelectronică (sau la rece). Pentru bariera de potenţial de formă destul de arbitrară din Fig. 10.1, expresia BKW a transparenţei este dată de relaţia (10.18): 	                       (10.18’)

unde  este înălţimea barierei de potenţial la suprafaţa emiterului, a este lăţimea barierei de potenţial pentru electronii incidenţi de energie .

Luând în consideraţie efectul tunel, expresia contribuţiei electronilor emiterului având componentele vitezei cuprinse între Vi şi Vi+dVi  (i = x, y, z) la densitatea de saturaţie a curentului de emisie electronică este: djs(Vi, Vi+dVi| i = x, y, z) = e·Vx·T(Vx)·dn(Vi, Vi+dVi| i = x, y, z) , 	(10.26)

unde T(Vx) este transparenţa barierei de potenţial pentru electronii având componenta vitezei în lungul normalei pe suprafaţa emiterului egală cu Vx.

Notând prin  (la temperaturi joase) viteza Fermi şi integrând expresia (10.26) peste toate valorile (între -( şi +() ale componentelor Vy şi Vz ale vitezei, se obţine expresia densităţii la saturaţie a curentului de emisie autoelectronică, analogă expresiei corespunzând emisiei termoelectronice:.                                (10.27)

Pentru temperaturile joase corespunzând emisiei autoelectronice, avem: kT << EF, iar pentru marea majoritate a electronilor liberi emişi: kT << EF - Ex. Reiese că - exceptând imediata vecinătate a nivelului Fermi (cu o contribuţie neglijabilă la valoarea integralei (10.27), avem:  deci:  şi expresia (10.27) devine:

.                               (10.28)

Relaţiile (10.18’) şi (10.28) arată că expresiile transparenţei barierei de potenţial şi cea a densităţii de saturaţie a curentului de emisie autoelectronică depind puternic de forma U(x) a barierei de potenţial. Desigur, această dependenţă U(x) corespunde ipotezelor privind interacţiunile electronilor emişi.

10.6. Modelul teoretic al lui Fowler şi Nordheim

În cadrul lucrării[15], R. H. Fowler şi L. Nordheim au presupus că – în afara emiterului -  electronul este supus doar acţiunii câmpului electric extern, deci că bariera sa de potenţial (de la suprafaţa emiterului) are forma unui "dinte de fierăstrău'' (v. Fig.10.4).

Fig. 10.4

Pentru a deduce expresia transparenţei – corespunzând electronilor incidenţi de energie orientată Ex - a unei bariere de potenţial de tipul “dinte de fierăstrău”, vom observa că – faţă de  nivelul energetic de bază (-Ed) al electronilor liberi dintr-un emiter (v. Fig. 10.4), energia de interacţiune a electronului emis, cu câmpul electric accelerator poate fi scrisă în forma: U(x)=Ed -eEx. Introducând ultima relaţie în expresia generală (10.18’) a transparenţei barierei de potenţial, se obţine:                        .              (10.29)

Având în vedere că: a=(Ed-Ex)/E şi efectuând calculele din relaţia (10.29), se obţaine în final:

.		(10.30)

Pentru a deduce expresia densităţii de saturaţie a curentului de emisie autoelectronică corespunzând unei bariere de potenţial de tipul “dinte de fierăstrău”, la suprafaţa emiterului, vom  introduce relaţia (10.30) în expresia generală (10.28) a densităţii de saturaţie a curentului de emisie autoelectronică şi vom prelucra expresia obţinută pentru efectuarea unei integrări prin părţi, găsind:

şi, în final:

Pentru a efectua o nouă integrare prin părţi, expresia precedentă este scrisă în forma:

(10.31)

Din condiţia de valabilitate a aproximaţiei cuasiclasice (Brillouin-Kramers-Wentzel):

reiese că:  deci contribuţia intervalului  la valoarea integralei (10.31) este neglijabilă, în timp ce pentru intervalul   avem: |g(vx)·df(vx)|<<|f (vx)·dg(vx)|.

Se găseşte astfel că în domeniul valabilităţii aproximaţiei cuasiclasice, avem:

deci – în conformitate cu definiţiile funcţiilor f(Vx) şi g(Vx) [v. relaţia (10.31)]:

(10.32)

unde constantele C1, C2 ale emisiei autoelectronice sunt:

şi:                            (10.33)

în timp ce Eex = Ed - EF este energia de extracţie corespunzând temperaturilor T << Tdeg .

Înlocuind valorile constantelor fundamentale în unităţi SI, expresia (10.32) a legii Fowler-Nordheim a emisiei autoelectronice capătă forma numerică:

(10.34)

Având în vedere faptul că prezicerile legii Fowler-Nordheim a emisiei autoelectronice nu concordă cu rezultatele experimentale publicate (v. spre exemplu lucrările [16] şi [17]), este necesar să fie luată în consideraţie o expresie mai completă a energiei potenţiale a electronului emis. Acest deziderat, precum şi alte aspecte ale emisiilor electronice din metale vor fi abordate în următoarea fasciculă a acestei serii, pe baza tratatelor [18]-[22].

Referinţe

- G. Enescu “Linia de demarcaţie dintre Fizica clasică şi cea cuantică în discuţia Fizicii actuale”, Evrika 23 (275-276) pag. 9-11, iulie-august 2013.

- Albert Messiah “Mécanique Quantique”, Dunod, Paris, tome 1, 430 pages, 1965; tome 2, 544 pages, 1964.

- D. Iordache “Elemente privind similitudinea fizică”, fascicula 13 a seriei “De la Fizica elementară la Fizica modernă”, Evrika, anul 5, nr. 55, pag. 4-7, martie 1995.

- a) D. A. Iordache "Originile fizicii cuantice (A: Principalele noţiuni şi legi ale radiaţiei termice"), Evrika 21(247) pag. 7-11, martie 2011; b) D. A. Iordache "Originile fizicii cuantice (B: Legea lui Planck. Cuantificarea radiaţiilor electromagnetice la emisie)", Evrika 22(251-252) pag. 7-12, iulie-august 2011.

- a) R. H. Fowler, L. Nordheim, Proc. Roy. Soc. London, 119, 173(1928); b) L. Nordheim, Proc. Roy. Soc. London, 121, 626(1928).

- a) G. Gamow “Zur Quantentheorie des Atomkernes”, Zeitschr. für Physik, 51, 204(1928); b) G. Gamow “Quantum theory of nuclear disintegration”, Nature, 122, 802(1928); c) R. W. Gurney, E. U. Condon “Wave mechanics and radioactive disintegration”, Nature, 122, 439(1928).

- G. Gamow, Phys. Rev., 53, 595, 840, 907(1938).

- a) J. P. Gordon, H. J. Zeiger, C. H. Townes “Molecular Microwave Oscillator and New Hyperfine Structure in the Microwave Spectrum of NH3”, Phys. Rev., 95, 282-284(1954); 99, 1264(1955); b) N. G.  Basov, A. M. Prokhorov “Application of Molecular Beams to the Radio Spectroscopic Study of the Rotation Spectra of Molecules", Journ. Exp. Theor. Phys. (in Russian), 27, 431-438(1954) [numele subliniate corespund autorilor cărora le-a fost acordat premiul Nobel pentru Fizică în 1954].

- a) C. Zener, Proc. Phys. Soc., A145, 523(1934); b) L. Esaki “Properties of Heavily-Doped Ge and Narrow p-n Junctions”, Phys. Rev., 109, 603(1958).

- a) I. Giaever “Energy Gap in Superconductors Measured by Electron Tunneling”, Phys. Rev. Lett., 5, 147(1960); b) I. Giaever “Electron Tunneling Between Two Super-conductors”, Phys. Rev. Lett., 5, 464(1960); c) I. Giaever “Detection of the A. C. Josephson Effect”, Phys. Rev. Lett., 14, 904(1965) [premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat în 1973 acestor doi cercetători].

- G. K. Binnig, H. Rohrer “Scanning Tunneling Microscopy”, IBM Journal of Research and Development, 30, 355-369(1986) [premiul Nobel pentru Fizică acordat în 1986].

- W. Schottky: a) Physik. Zs. 20, 220(1919); 38, 1024(1937); b) Zs. F. Phys., 118, 539(1942).

- S. Dushman, Rev. Mod. Phys., 2, 381(1930).

- M. S. Rogalski, S. B. Palmer “Quantum Physics”, Gordon&Breach Science Publishers, Amsterdam, 1999.

- R. H. Fowler, L. Nordheim, Proc. Roy Soc., London, 119, 173(1928).

- R. Haefer, Z. Physik, 116, 604(1940).

- R. H. Good, F. W. Miller, în "Handbuch der Physik", S. Flugge editor, vol. 21, pag. 176-231, Springer Verlag, Berlin, 1956.

- Şerban Ţiţeica “Mecanica cuantică”, Editura Academiei, Bucureşti, 1984.

- E. H. Wichmann “Fizica cuantică”, traducere din limba engleză, Cursul de Fizică Berkeley, vol. IV, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983.

- E. Bodegom, D. Iordache « Physics for Engineering students », Politehnica Press, vol. 2 « Modern Physics », Politehnica Press, Bucharest, 2008.

- E. Fermi “Notes on Quantum Physics”, Univ. of Chicago Press, 1954.

- J. Bernstein, P. M. Fishbane, S. Gasiorowicz “Modern Physics”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2000.

# Footnotes

Metoda BKW a fost introdusă de Lord Kelvin (1912) pentru rezolvarea unor probleme privind propagarea undelor. Prima sa aplicaţie în fizica cuantică este datorată lui H. Jeffreys (1923). A fost dezvoltată - în forma sa actuală – simultan de L. Brillouin, H. A. Kramers şi G. Wentzel, în 1926 ([2], vol. 1, p. 128).

Trebuie să subliniem existenţa mai multor procese sau instrumente fizice importante explicate de tunelarea cuantică a  barierelor de potenţial, spre exemplu: a) teoria emisiei auto-electronice [5], b) teoria (Gamow-Gurney-Condon) a dezintegrării alfa [6], c) tunelarea barierei coulombiene dintre 2 deuteroni [7] în teoria fuziunii termonucleare a unor nuclee uşoare din reactorii termonucleari (în instalaţiile Tokamak), d) tunelarea barierei de potenţial dintre atomul de azot şi planul celor 3 nuclee de hidrogen din molecula de amoniac (NH3), care generează 2 stări energetice foarte apropiate, permiţând funcţionarea primului laser construit (maserul cu NH3) [8], e) fenomenele de tunelare din semi-conductori (diodele tunel: Zener [9a], Esaki [9b]) şi materiale supraconductoare [10a-c], f) microscopia cu scanare prin tunelare (una dintre cele mai eficiente metode ale microscopiei moderne) [11], e) etc.

Deşi efectul Schottky nu are direct un caracter cuantic, el (inclusiv parametrii săi) intervine în teoria cuantică a emisiei autoelectronice (la rece), motiv pentru care s-a considerat utilă rezolvarea acestei probleme.